Crossbar on the C8051

EVB Pin:

Priority Crossbar Decode Table

7	6	5	4	3	2	1	0

5 	4 	3

0 	0 	0	No CEXn

0 	0 	1 	CEX0

0 	1 	0 	CEX0, CEX1

0 	1 	1 	CEX0, CEX1, CEX2

1 	0 	0	CEX0, CEX1, CEX2, CEX3

1 	0 	1 	CEX0, CEX1, CEX2, CEX3, CEX4

XBR0: Port I/O Crossbar Register 0 and Priority Order

C8051 EVB Port Connector

# Text boxes

20

18

21

19

16

17

14

15

10

13

12

6

9

4

5

11

30

29

27

28

24

25

22

23

| XBR0 Register | CP0E Comparator 0 Output Enable | ECI0E PCA0 Exter- nal Counter Input Enable | PCA0ME PCA0 Module I/O Enable | UART0EN UART0 I/O Enable | SPI0EN SPIO Bus I/O Enable | SMB0EN SMBus I/O Enable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priority Order | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |

AIN0.1

AIN0.3

AIN0.5

AIN0.7

AIN0.0

AIN0.2

AIN0.4

AIN0.6